## Slide 1
Онлайн-образование

## Slide 2
Меня хорошо видно && слышно?
Ставьте , если все хорошо
Напишите в чат, если есть проблемы
+

## Slide 3
Защита проекта
Тема: «Разработка локальной вычислительной сети бизнес-центра»
Скоков Дмитрий

## Slide 4
План защиты
Цели проекта
Что планировалось
Используемые технологии
Что получилось
Схемы/архитектура
Выводы

## Slide 5
Цели проекта
Разработка топологии ЛВС бизнес-центра
1
Применение принципов избыточности и резервирования
2
Разграничение доступа к подсети
управления инфраструктурой
3

## Slide 6
Что планировалось
Выделение фигурой/маркером инфы
Одна мысль на слайде
без картинок
Использование цифр для опроса
0-9
Требуется спроектировать локальную
вычислительную сеть бизнес-центра
1
Все пользователи сети должны
иметь выход в интернет
Необходимо предусмотреть подсеть
управления, доступную только IT-отделу
Необходимо при разработке применить
средства избыточности и резервирования сети для повышения отказоустойчивости.
Реализовать IP-телефонию
2
3
4
5
Что было в начале, что знали до курса, сколько времени заняло выполнение проекта

## Slide 7
Используемые технологии
VLAN – для обеспечения сегментации
различных групп устройств, снижение
широковещательного трафика
1
LACP, PAgP – для увеличения
пропускной способности канала, для предоставления функции избыточности
STP – для предотвращения петель
RoS – для маршрутизации
между VLAN
FHRP – для резервирования
шлюза первого перехода
2
3
4
5
SSH – для защищенного
удаленного управления устройствами
6
ACL – для создания
политик доступа
NAT – для трансляции внутренних
локальных адресов в глобальные
7
8

## Slide 8
Топология сети
(разработанa в симуляторе Cisco Packet Tracer)
Имя устройства | IP-адрес | Маска подсети | Шлюз по умолчанию
PC-IT | 172.16.30.10 | 255.255.255.0 | 172.16.30.1
Laptop-SALES | 172.16.40.10 | 255.255.255.0 | 172.16.40.1
Serv1 | 172.16.20.10 | 255.255.255.0 | 172.16.20.1
Serv2 | 172.16.20.11 | 255.255.255.0 | 172.16.20.1
S1 | 172.16.10.4 | 255.255.255.0 | 172.16.10.1
S2 | 172.16.10.5 | 255.255.255.0 | 172.16.10.1
S3 | 172.16.10.6 | 255.255.255.0 | 172.16.10.1
S4 | 172.16.10.7 | 255.255.255.0 | 172.16.10.1
S5 | 172.16.10.8 | 255.255.255.0 | 172.16.10.1
S6 | 172.16.10.9 | 255.255.255.0 | 172.16.10.1
S7 | 172.16.10.10 | 255.255.255.0 | 172.16.10.1
R1 | 172.16.10.1 | 255.255.255.0 | 172.16.10.1
R2 | 172.16.10.2 | 255.255.255.0 | 172.16.10.1
Топология сети была разработана в симуляторе
Cisco Packet Tracer.
Таблица адресации

## Slide 9
VLAN
Для удобства администрирования, оптимизации трафика и повышения безопасности сети были созданы VLAN:
VLAN | Идентификатор сети | Маска подсети | NAME
VLAN10 | 172.16.10.0 | 255.255.255.0 | MANAGEMENT
VLAN20 | 172.16.20.0 | 255.255.255.0 | INFRASTRUCTURE
VLAN30 | 172.16.30.0 | 255.255.255.0 | IT
VLAN40 | 172.16.40.0 | 255.255.255.0 | USERS
VLAN50 | 172.16.50.0 | 255.255.255.0 | TOURCOMPANY
VLAN60 | 172.16.60.0 | 255.255.255.0 | OZON
VLAN777 | 192.168.0.0 | 255.255.255.0 | TELEPHONY
VLAN666 |  |  | PARKINKLOT
Все неиспользуемые порты на коммутаторах добавлены
во VLAN666 и отключены

## Slide 10
VLAN
Чтобы обеспечить правильную работу сети необходимо перевести порты коммутаторов в одно из двух состояний:
trunk-порты (транковые порты) - это канал через который передается трафик всех VLANов. Траковый порт не принадлежит
ни к одному VLANу, этот порт передает тегированный трафик.
access-порты (порты доступа) - используется для подключений конечных устройств. На этот порт подается только один VLAN.

## Slide 11
Агрегация каналов
Для увеличения пропускной способности и обеспечения избыточности каналов между коммутаторами
выполнена агрегация.
В данном проекте применены протоколы LACP и PAgP

## Slide 12
Spanning Tree Protocol
Корневой мост
для VLAN10,20,60
Корневой мост
для VLAN30,40,50
Резервные каналы
Протокол STP используется для предотвращения образования широковещательных петель.
STP программно выключает резервные каналы связи и в итоге создает топологию в виде дерева.
STP постоянно отслеживает топологию сети, поэтому при “падении” основных каналов связи,
STP по возможности переключится на “резервные”.
В данном проекте для оптимизации работы коммутаторов по выполнению протокола STP, нагрузка поделена между устройствами S2 и S3.
За счет изменения стоимости путей, были определены резервные каналы (указано на рисунке).

## Slide 13
STP
Выполнение команды show spanning-tree на коммутаторе S2
Коммутатор S2 является корневым для VLAN30,40,60

## Slide 14
STP
Выполнение команды show spanning-tree на коммутаторе S3
Коммутатор S3 является корневым для VLAN10,20,50

## Slide 15
STP
Выполнение команды show spanning-tree на коммутаторах S1,S4
Порт Fa0/3 на обоих коммутаторах заблокирован.

## Slide 16
Router-on-a-Stick
C помощью технологии RoS маршрутизатор может использовать один физический интерфейс для создания подмножества логических виртуальных интерфейсов и обеспечить маршрутизацию данных между ними.

## Slide 17
FHRP
FHRP (First Hop Redundancy Protocol) — семейство протоколов, предназначенных для создания избыточности шлюза по умолчанию. Общей идеей для данных протоколов является объединение нескольких маршрутизаторов в один виртуальный маршрутизатор с общим IP адресом. Этот IP адрес будет назначаться на хостах как адрес шлюза по умолчанию.

## Slide 18
FHRP
Чтобы выровнять нагрузку между роутерами, каждый их них является активным для двух VLAN:
R1 для VLAN30,40,60 и для внешней сети
R2 для VLAN10,20,50

## Slide 19
ACL, SSH
Для защищенного управления удаленным управлением устройствами настроен протокол SSH.
С помощью АCL ограничен доступ к сети управления – доступ разрешен только из сети IT- отдела.

## Slide 20
IP-телефония
Для реализации IP-телефонии создан VLAN777, выделен отдельный роутер, на котором поднят протокол DHCP и телефонный сервис.

## Slide 21
IP-телефония (демонстрация работы)

## Slide 22
Вывод и планы по развитию
При прохождении всего курса получил массу новых знаний и навыков. Большая часть изученных протоколов и технологий применены в данном проекте.
В дальнейшем планируется расширить существующую сеть и соединить несколько удаленных офисов через VPN.

## Slide 23
Спасибо за внимание!
Скоков Дмитрий